Chap.4: le courant électrique

I- Le courant électrique dans un métal:

Les métaux sont composés d'atomes constitués d'un noyau (positif) et d'électrons (négatifs) libres de se déplacer.

Le courant électrique est dû à une circulation d'électrons libres dans les conducteurs. Ces électrons se déplacent du – du générateur au +. Le générateur sert alors de pompe à électrons.

Rq: Dans les matériaux isolants, les électrons  sont liés aux atomes (au noyau) et peuvent donc difficilement se déplacer.

e-  (Sens des électrons)

I (sens conventionnel du courant)

II- Le courant électrique dans une solution:

Exp. : On réalise un circuit électrique contenant en série un générateur, une lampe, un ampèremètre et une cuve à électrolyse contenant une solution ionique dans laquelle doit passer le courant.

solution

| Solution | État de la lampe | Intensité du courant (mA) | Ions présents |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau | Éteinte | I= 9 | Très peu |
| Eau sucrée | Éteinte | I= 12 | Très peu |
| Eau salée | Allumée | I= 128 | Na+, Cl- |
| Eau +sulfate de cuivre | Allumée | I= 114 | Cu2+, SO42- |

Interprétation:

► L'eau et l'eau sucrée ne contiennent que des molécules: ces solutions sont peu conductrices.

► L'eau salée contient beaucoup d'ions Na+ et Cl- , l'eau + sulfate de cuivre contient des ions  Cu2+  et SO42-: ces solutions sont très conductrices (solutions ioniques).

=>  Le courant électrique dans une solution ionique est dû au mouvement  des ions.

Vérification:

Exp:

ions MnO4-

ions Cu2+                      sur un papier filtre mouillé, on met une

solution ionique colorée contenant des ions Cu2+ et des ions MnO4-

La solution ionique est un mélange de permanganate de potassium ( ions MnO4 – roses, et ions K+ incolores) et de sulfate de cuivre (ions Cu2+ bleus et ions SO42- incolores).

On voit que les ions roses (négatifs) vont vers le +, et les ions bleus (positifs) vont bien vers le -.

Il y a déplacement des ions dans une solution ionique: les ions + se déplacent dans le sens conventionnel du courant, les ions – dans le sens inverse.

# Text boxes

I

A

-     +

-     +

+

-

IONS +

IONS -

-     +

A